## Slide 1: Programación 1
ATI - AP
JavaScript (JS)
Parte 3

## Slide 2
Contenido
Strings
  Definición
  Propiedades
  Funciones

## Slide 3: Strings

## Slide 4
Strings
Un string es una cadena ordenada de caracteres.
El largo de un string es la cantidad de símbolos que contiene.
Los strings en JavaScript están indexados en base cero: es decir, su primer elemento está en la posición cero.
Los string tienen una serie de propiedades o funciones que nos ayuda a manipularlos.
No existe en JavaScript un valor especial que represente un solo caracter. Para representarlo se usa un string de largo 1

## Slide 5
Strings / Creación de un string
Para definir / crear un String debemos declarar una variable y asignarle un valor de cadena, ó una instancia de String.
También podemos crear una cadena sin eslabones / vacia:

## Slide 6
Strings / Agregar o concatenar.
Agregar eslabones
Con el signo + podemos agregar más eslabones a la cadena
En este ejemplo cadenaMasLarga será “Hola como estas?”. Esto se conoce bajo el nombre concatenar strings.

## Slide 7
Strings / Propiedad length
Para determinar el largo de un string se usa la propiedad length del mismo.
Como el primer eslabón se encuentra en la posición cero, el último eslabón se encontrará en la posición dada por: la cantidad de eslabones menos uno.

## Slide 8
Strings / Template string
Los Template Strings o Plantillas de Cadenas de Texto son cadenas que permiten expresiones embebidas.
Esto facilita el uso de variables dentro de una cadena de texto sin la necesidad de concatenar, tal como se muestra arriba.
Las plantillas de cadenas de texto se encierran entre acentos graves en vez de usar comillas simples o dobles. Para incluir una expresión dentro de la cadena, se escribe la expresión dentro de llaves curvas precedidas de un símbolo de peso, ${ }.

## Slide 9
Strings / Obtener un valor de una posición
Para obtener el carácter de un eslabón tenemos la funcion “charAt()”
Es necesario conocer la posición del eslabón
También podemos obtener el valor del código ASCII de un carácter en un eslabón con la función “charCodeAt()”, lo cual por ejemplo nos da flexibilidad para manejar rango de caracteres.

## Slide 10
Strings / Obtener una posición de un valor.
Obtener la posición del eslabón que contiene un carácter específico.
indexOf() retornará la posición del primer eslabón que contenga el/los carácter
lastIndexOf() retornará la posición del ultimo eslabón que contenga el/los carácter
Si no encuentra ninguna coincidencia en cualquiera de los casos, retornará -1

## Slide 11
Strings / Convertir mayus string
Los String también nos permite convertir el formato de los mismos ya sea todo a mayúsculas o todo a minúsculas con las funciones “toLowerCase()” y “toUpperCase()” respectivamente.

## Slide 12
Strings / Manipular cadenas
Podemos manipular un string para formar fragmentos de ellos tanto con la función “substr()”, como con la función “substring()”.
Ambos requieren de 2 parámetros y en ambos casos el primer parámetro es la posición de inicio. La diferencia de ellos es que substr tiene como segundo parámetro la cantidad de caracteres a tomar y substring tiene la posición final (sin incluirla dentro)

## Slide 13: ¿Preguntas?